## Slide 1
OHC次期健太郎数据上传
SDK介绍

## Slide 2
Contents
目录
01
概要
02
SDK 调用说明
03
Demo使用说明

## Slide 3
01
概要

## Slide 4: SDK套件数据获取 Windows版 新增Bluetooth
外部输入设备USB端口
健太郎
CPU
通信端口
WIFI
LAN
USB
Bluetooth
配置文件导入USB端口
①健太郎网络通信配置文件（WIFI/LAN）生成软件(Windows版)
USB通信配置文件
（健太郎专用）
由工具生成配置文件，通过U盘导入健太郎
健太郎Windows
Service SDK
（.NET）
TCP/IP通信协议
（健太郎专用）
USB通信协议
（健太郎专用）
本地DB
（SQLite）
健太郎通信设置工具
（.NET）
数据获取SDK
（.NET）
健太郎数据收集Demo
Bluetooth通信协议
（健太郎专用）
院内前端

## Slide 5: 健太郎数据收集SDK套件
功能
Windows版
本地DB SQLite
存储[健太郎数据收集SDK套件]的各种设置以及新健太郎的通信状态以及血压测量结果等数据
通信设置工具 .NET
设定通信方式
检索并且添加收集数据对象的健太郎
■USB连接模式
1.检索通信USB端口上的健太郎设备ID
2.添加检索到的健太郎设备ID
3.设置新添加的健太郎设备的通信模式
（RV2/HBP）
■WIFI/LAN连接模式
1.设置通信Port口（默认80）
2.添加检索到的健太郎设备IP地址
3.设置新添加的健太郎设备的通信模式
为HBP
■Bluetooth连接模式
1.通过Bluetooth检索健太郎设备
2.添加检索到的健太郎设备ID
3.设置新添加的健太郎设备的通信模式
为HBP
删除收集对象的健太郎
通信Windows Service SDK .NET
USB的数据获取服务
■按照事先设置的RV2/HBP中的一种模式,自动定时(1次/300ms)通过USB连接从新健太郎获取血压数据存储在本地DB(SQLite)中
■提供在RV2的模式下的PC端远程控制新健太郎的外部API接口
WIFI/LAN的数据获取服务
■按照事先设置的通信端口开启PC服务器处理，监听新健太郎作为客户端的连接
■连接成功后，按照HBP的模式,接收新健太郎上传血压数据存储在本地DB(SQLite)中
Bluetooth的数据获取服务
■按照事先设置的通信端口开启PC服务器处理，监听新健太郎作为客户端的连接
■连接成功后，按照HBP的模式,接收新健太郎上传血压数据存储在本地DB(SQLite)中
自动备份
■每隔7天从本地DB(SQLite)中把最近7天间的数据和[健太郎数据收集SDK套件]的各种设置，以CSV的形式导出到本地目录中，导出成功后删除已经导出的数据
数据获取SDK .NET
提供从本地DB(SQLite)中获取新健太郎的通信状态以及血压数据的外部API接口
■※[RV2]的功能与旧健太郎(HBP-9020)的RS232接口所提供的相同，可以在USB连接时进行和新健太郎的双向控制功能。
■HBP为新健太郎在USB/WIFI/LAN下新增加的通信模式。

## Slide 6: 健太郎收集结果表示Demo (.NET/PB)
用于显示收集结果
调用数据获取SDK(.NET)的获取新健太郎的通信状态以及血压数据的外部API接口，察看新健太郎的通信状态和获取的数据结果
显示USB、LAN/WIFI、Bluetooth模式下的新健太郎列表，提供[测量开始/测量中断/血压数据再送/时间设定]的远程控制功能
调用健太郎通信Windows Service SDK(.NET)的PC端远程控制新健太郎的外部API接口
提供[3.]的查看结果的CSV数据导出

## Slide 7
02
SDK调用说明

## Slide 8: Windows Service安装
解压【02 Windows 通信ServiceSDK安装包.zip】
点击解压后的文件夹中的【setup.exe】

## Slide 9: Windows DLL文件导入开发工程
解压【05 Windows 外部调用获取数据 DLL.zip】
启动VS，导入解压后文件夹中的两个DLL文件

## Slide 10: Windows SDK调用
解压【06 Windows API文档说明.zip】
参考解压后的文档进行开发

## Slide 11: Android Service安装
解压【21 Android 通信 Service SDK Jar包.zip】
配置Jar包

## Slide 12: Android SDK调用
解压【22 Android 通信 Service SDK API说明.zip】
参考解压后的文档进行开发

## Slide 13
03
Demo使用说明

## Slide 14: Demo程序安装（.NET版)
解压【03 Windows 数据结果Demo（.Net）安装包.zip】
点击解压后的文件夹中的【setup.exe】
安装完成后，点击桌面的【KenTaRoOHCCRM】快捷键启动Demo程序

## Slide 15: Demo程序使用（.NET版)
点击【添加设备】

## Slide 16: Demo程序使用（.NET版)
添加设备信息
输入设备名称
选择通信方式
选择通信模式
当【通信方式】选择USB/LAN/WIFI时，BLP不可选择
当【通信方式】选择Bluetooth时，只有BLP可选择
选择通信模式
当【通信方式】选择USB时，可选择通信串口
当【通信方式】选择USB除外通信方式时，不可选择通信通信串口
选择通信模式
当【通信方式】选择LAN/WIFI时，可选择IP地址
当【通信方式】选择USB/Bluetooth通信方式时，不可选择通信IP地址
选择通信模式
当【通信方式】选择Bluetooth时，可选择配对的健太郎
当【通信方式】选择Bluetooth除外通信方式时，不可选择蓝牙设备

## Slide 17: Demo程序使用（.NET版)
点击【查看详细】，可以获取检测数据

## Slide 18
感谢
各位领导的倾听

## Slide 19: 修订履历
Version | Contents | Date | Author | Approved
Ver0.1 | 新规作成 | 2020/7/10 | OMCC-SDC 邱 | 
Ver0.2 | 根据Review指摘点进行修改 | 2020/7/13 | OMCC-SDC 邱 |